## Slide 1: ConnectedBlinds
Filip Lindström
Hannes Hedlund
28 September 2017

## Slide 2: Idé
Ha ett automatiserat system för att styra en persienns ljusgenomsläpp
Kunna ställa läge för persienn direkt

## Slide 3: Produkt
NodeMCU
ModelCraft RS-2 servo
Fotoresistor
LED
5V strömadapter

## Slide 4: Funktioner
Webbaserat läge med tre knappar, öppen/ stängd /auto
Status för persienn på hemsida
Automatisk avläsning av ljusintag, med avläsning var 10e sekund

## Slide 5: Demonstration

## Slide 6: Problem
Analog avsläsning kräver mycket ström
  En avläsning varje 10 sekund, extern strömförsörjning
Digital avläsning stör ut analog inläsning
  En avläsning varje 100 cykel
Välja intervall för servo, kontra ljusintag
  L = ( L – DZ ) / D
  Light, DeadZone, Diff
Endast 3,3 volt från NodeMCU
HTML (tidskrävande)
Lägesbrytare bråkade med fotoresistor

## Slide 7: Förbättringspotential
Mer lättdriven hemsida
Förpackning
360 graders rotation (180 idag)